## Slide 1
2019.11
计算机组成原理课程设计
计算机组成原理课程设计LA
2026.9

## Slide 2
一、课程设计内容
二、评分标准说明
三、处理器功能仿真评测说明
提 纲

## Slide 3
一、课程设计内容

## Slide 4
4
课程设计目标
  学会流水线处理器的设计方法以及设计中的关键技术
  掌握处理器设计过程中指令扩展的方法
  能够运用现代工具独立实现一个较完整的处理器
  了解处理器功能测试的方法：仿真测试及FPGA测试
  通过阅读资料+动手实践，逐步建立计算机系统观。

## Slide 5
5
课程设计内容
  根据实验指导书完成前五个章节的设计，每个实验完成后需要找助教验收，同时完成龙芯个人赛校内平台的线上测评，并撰写实验报告—个人部分。【60】
  小组合作完成创新基础部分（异常相关指令扩展）和创新扩展部分（分支预测、缓存模块设计、外设功能扩展等），最终成果以小组为单位进行演示答辩，并撰写实验报告—团队部分。【40】

## Slide 6
  课程讲义.pdf
  计组课设指导书LA版-2025.pdf
  单周期LA32处理器工程模板
  请自主扩展为五级流水线
  Appendix/
  A01 LA32指令集
  A02 2018年计组课设指导书
  A03 LA32单周期处理器手册（含gettrace使用方法）
  A04 CPU仿真调试说明
  如需《CPU设计实战LoongArch版》电子书，请访问https://bookdown.org/loongson/_book3/
6
计算机组成原理课程设计资料包

## Slide 7
  如需进行线上测试，请访问 https://gitee.com/loongson-edu/cdp_ede_remote
  使用方法：
  1.下载或clone CPU_CDE_local仓库
  2.按照CPU_CDE_local创建vivado工程
  3.在工程中添加本仓库 根目录 中的 remote2local.v 作为 design sources （设计文件）
  4.在工程中添加本仓库中 相应实验目录 中的 loongson_remote_top.v 作为 design sources （设计文件）
  5.disable 工程中原有 xdc 文件
  6.在工程中添加本仓库 根目录 中的 loongson_remote.xdc 作为 constraints （约束文件）
  7.（可选） 如果工程中存在pll.clk_pll, 将工程中原有 pll.clk_pll 中的 Clocking Options -> Input Clock information -> Primary 的 input Frequency(MHz) 值修改为 50.000
7
计算机组成原理课程设计资料包

## Slide 8
二、评分标准说明

## Slide 9
  个人部分 共60分
  根据实验指导书完成前五个章节（个人） 50分
  不考虑冲突的简单五级流水划分；
  指令相关和流水线冲突；
  算术逻辑转移类指令的添加；
  访存指令的添加；
  乘除法指令的添加。
  实验报告—个人部分 10分
  实验扩展—龙芯个人赛校内平台的在线测评
9
评分标准

## Slide 10
  团队部分 共40分
  完成创新基础部分的扩展 20~25分（待定）
    异常相关指令扩展（根据指导书的最后一章，实现异常和中断支持）
  第一阶段：
    □ 增加 csrrd、csrwr、csrxchg 和 ertn 指令；
    □ 为 CPU 增加控制状态寄存器 CRMD、PRMD、ESTAT、ERA、 EENTRY、SAVE0-3；
    □ 为 CPU 增加 syscall 指令，实现系统调用异常支持。
  第二阶段：
  □ 增加取指地址错（ADEF）、地址非对齐（ALE）、断点（BRK）和指令 不存在（INE）异常的支持；
  □ 增加中断的支持，包括 2 个软件中断、8 个硬件中断和定时器中断；
  □ 增加 rdcntvl.w、rdcntvh.w 和 rdcntid 指令；
  □ 增加控制状态寄存器 ECFG、BADV、TID、TCFG、TVAL、TICLR。
10
评分标准

## Slide 11
完成创新扩展部分的扩展 5~10分（待定）
    异常相关指令扩展（根据指导书的最后一章，实现异常和中断支持）
  分支预测
  缓存模块设计
  Cache 是现代计算机中不可缺少的技术。
  □ I - Cache
  □ D-Cache
  外设功能扩展：
  □ 通过汇编语言代码对 SoC 上已经提供实现了的外设进行操控；
  □ 集成串口外设，并能通过汇编语言代码操纵外设。
实验报告—团队部分 10分
11
评分标准

## Slide 12
三、处理器功能仿真评测说明